ETKİLEŞİMLİ TAHTA

ETKİLEŞİMLİ TAHTA TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAPSAM

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ve İdare şartnamede ekli listede yeralan ortaöğretim okullarındaki derslik, labaratuar, idari odalar ve sosyal alanlar da öğretmen, öğrenci ve idarecilerin öğrenme-öğretme ortamlarından faydalanmaları için donanımların, kurulum ve  dağıtımlarını kapsamaktadır.

KISALTMALAR

İşbu şartnamede geçen ve aşağıda listelenen kısaltmalar metin içerisinde açıkça başka anlamda kullanıldığı ifade edilmediği sürece karşılarında belirtilen anlama gelecektir.

“MEB”	:Milli Eğitim Bakanlığı,

“EĞİTEK”	:Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü,

“Okul”	:Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim kurumu,

“Sınıf”	:Eğitim öğretim ortamı,

“Etkileşimli Tahta	:Etkileşimli Tahtada bulunan, LED ekrana uyumlu konnektör aracılığı ile

Bilgisayarı”	veri ve enerji bağlantısı yapılan bilgisayar,

"Etkileşimli Tahta"	:LED Ekran+Etkileşimli Tahta Bilgisayarı+Beyaz Tahta+Yeşil Tahta'dan oluşan düzenek,

“Bağlantı Prizi”	:Alt yapı firmasınca gerçekşeltirilecek 220 Volt, RJ-45, USB, HDMI bağlantı noktası.

- GENEL ŞARTLAR

  - Teklif edilen tüm donanım birimleri (özel olarak belirtilenler hariç) 180 – 240 V AC, 50 Hz ± %2 Hz frekanslarında çalışacaktır.

  - Bütün kullanıcı kılavuzları, referans kitapları ve belgeler vs. Türkçe olacaktır.

  - Teklif edilen yazılım ve donanımlar için, Türkçe font uyumsuzluğu kabul edilmeyecektir.

  - İhale sürecinde teklif edilen donanımlar, kurulum sırasında üretimden kalkmış ise bunların yerine, teknik şartnameyi karşılayan aynı markaya ait daha üst özellikler de  bir ürün verilecektir.

  - Teklif edilen tüm donanım birimleri orijinal ve kullanılmamış olacaktır.

  - LED ekranın uygun bir yerinde  “Fatih Projesi Amblemi” ile logosu yer alacaktır. Ayrıntıları EK-4 verilen özelliklerde olacaktır. Etkileşimli Tahtanın  üst kısmının uygun bir yerine Milli Eğitim Bakanlığı Logosu, Fatih logosu, Ulaştırma Bakanlığı Logosu yer alacaktır.

  - Etkileşimli Tahta Bilgisayarı BIOS’una açılış içeriği; Milli Eğitim Bakanlığı Logosu, Fatih Logosu, Ulaştırma Bakanlığı Logosu ile “ Bu cihaz Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığının isteği üzerine üretilmiştir.” ifadesi yer alacaktır.

  - Kazanan istekli, MEB Teknik Komisyonun üretim esnasında, üretim bandında ve yurt çapında dağıtıma başlamadan önce depoda ön muayene yapabilmesini sağlayacaktır.

  - Teknik Komisyonca yapılacak denetimlerde eksiklik tespit edilen kurumların muayene ve kabul belgeleri; okul idaresi tarafından muayene ve kabul belgesi düzenlemiş olsa dahi geçersiz sayılacaktır.

  - Etkileşimli tahta bilgisayarı ve arabirimleri Windows ve Linux (Pardus) son sürümlerine uyumlu olmalı ve sürücüleri temin edilmelidir.

  - Etkileşimli Tahta Bilgisayarının düzgün çalışması, sık kullanılması, arıza, güvenlik v.b durumlarına ilişkin syslog üretecektir. Üretmiş olduğu syslog’ları Fatih Projesi Ortaöğretim Kurumları Okul Güvenlik Cihazları teknik şartnamesi aracılığı ile alınacak olan Güvenlik Ağ Geçidi Cihazına gönderecektir.

- ETKİLEŞİMLİ TAHTA GENEL ÖZELLİKLERİ

  - Ekran LED teknolojisi ile çalışacaktır.

  - Etkileşimli tahta (Etkileşimli Tahta Bilgisayarı ve LED ekran birlikte) en fazla 300 Watt enerji tüketecektir.

  - LED ekranın ömrü en az 30.000 saat olacaktır.

  - LED Ekran'da 3,3,5 (3 karanlık, 3 aydınlık olmak üzere en fazla 5 hatalı pixel) endüstri kuralına uygun sayıda ölü piksel olabilir.

  - LED ekranın gerçek çözünürlüğü minimum 1920x1080 Full HD olacaktır.

  - LED ekran optik imajlama dokunmatik veya Infrared teknolojisine sahip olacaktır. Optik imajlamayı en az 2 kamera ile yapılacaktır.

  - LED ekranın renk paleti; en az 16.7 milyon renk olacaktır.

  - LED ekranı darbelere karşı korumak amacıyla panelin önüne en az 4 mm temperli cam konulacaktır.

  - Temperli koruma camı direk güneş ışığı geldiğinde parlamayacaktır.

  - LED ekranda pasif kalem ve parmak ile kullanım özelliği olacaktır.

  - LED ekranda aynı anda birden çok noktadan kullanılma özelliği olacaktır.

  - Dokumatik ekranın çok parmaklı hareketleri algılayıcı (multi touch gestures) özelliği olacaktır.

  - LED ekran boyutu en az 65 inch olacaktır.

  - LED ekranın tepkime süresi en fazla 8 ms olacaktır.

  - LED ekranın parlaklığı en az 300cd/m² olacaktır.

  - LED ekranın kontrast oranı en az 4000:1 olacaktır.

  - LED ekranın güç açma/kapama, parlaklık arttırma/azaltma, ses arttırma/azaltma düğmesi panelin ön kısmında olacaktır.

  - LED ekranın touch screen modunu açma/kapama butonu panelin ön kısmında olacaktır.

  - RGB/HDMI/dahili bilgisayarın görüntü moduna geçiş butonu panelin ön kısmında olacaktır.

  - Etkileşimli Tahta Bilgisayarının port isimleri portlarla aynı hizada LED panelin ön kısmında olacaktır.

  - LED ekranın ön kısmına yapılacak butonların isimleri (Serigrafi, Tampon, In-Mold Roller baskı yöntemlerinden herhangi biri ile ) direk malzeme/yüzey üzerine kalıcı çıkmayacak şekilde yazılı olacaktır.

  - Etkileşimli Tahta Bilgisayar ve LED ekranın  açma/kapama butonu LED ekran üzerinden tek noktadan yapılacaktır.

  - LED ekranın uzaktan kumandası olacaktır.

  - LED ekran 1024x768, 1280x800, 1360x768 ve 1920x1080 çözünürlüklerini desteklemelidir.

  - LED ekranın ön yüzünde toplamda gerçek en az 20 wattlık yerleşik ses sistemi olacaktır.

  - LED ekranın kullanım menü yazılımı Türkçe olacaktır.

  - LED ekran kullanılmadığında (10 dakika sonra) otomatik ekranı karartma özelliği olacaktır. 30 dakika kullanılmadığında  LED ekran ve bilgisayarı kapatma özelliği olacaktır.

  - LED ekranın yan kısmında en az; 1 adet PC (RGB) girişi, 1 adet Mikrofon ve 1 adet stereo Audio çıkışı, 1 adet HDMI girişi, 1 adet USB (interaktif bağlantı için) olacaktır.

  - Bağlantı prizinden gelen güç kablosu, HDMI kablosu, USB kablosu haricindeki LED ekranın kullanımında ihtiyaç duyulan tüm kablo ve aksesuarlar istekli tarafından temin edilecektir.

  - Cihazın Bağlantı prizinden kablo kanalı ile getirilen 220 voltluk tekli priz ile LED ekranın fiş bağlantısı yapılacaktır.

  - Etkileşimli Tahta Bilgisayarı LED Ekran  içerisinde yer alacak, kızaklı nitelikte olacaktır. Etkileşimli Tahta Bilgisayarı soketli olup, LED ekran yerinden oynatılmadan bir tutamak ile sökülüp takılabilir olacak, Etkileşimli Tahta dışına kolayca çıkartılabilecektir.  LED Ekran sol kenarı ile kızaklı olan etkileşimli tahta bilgisayarının sol kenarı (çalışma konumunda iken) aynı hizada olmalıdır.

  - Etkileşimli Tahta Bilgisayar bağlantısı JAE TX24/25 (80pin) ile yapılacaktır. JAE TX24/25 (80pin) Konnektör pin dizilişi EK-5 olduğu gibi yapılacaktır.

  - Etkileşimli Tahta Bilgisayar konnektör düzeni EK-6 olduğu gibi yapılacaktır.

  - Takılabilir modül EK-7’de olduğu gibi yapılacaktır.

  - Etkileşimli Tahta Bilgisayarı herhangi bir sebeple söküldüğünde LED Ekran başka bir bilgisayarla haricen akıllı tahta özellikleriyle birlikte kullanılabilmelidir.

  - LED ekran içinde Etkileşimli Tahta Bilgisayarı ve harici bilgisayarda kalibrasyon yapıldıktan sonra tekrar kalibrasyona ihtiyaç duymayacak şekilde olacaktır. Çözünürlük değiştiğinde, ilgili çözünürlüklerde otomatik kalibrasyon yapılmış olacaktır.

  - Etkileşimli tahta ön paneli EN-60529 standardına göre IP34 olmalıdır. Bu test raporu 17025 akreditasyona sahip bir laboratuardan alınmış olmalıdır.

  - Etkileşimli tahta ürünün tamamı EN-60068 standardına göre çalışırken 0 ºC ve +50 ºC sıcaklığında ve %90 bağıl nem olan test ortamında, aktif modda en az 72 saat sorunsuz çalışmalıdır. Bu test raporu 17025 akreditasyona sahip bir laboratuardan alınmış olmalıdır.

  - ETKİLEŞİMLİ TAHTA BİLGİSAYARI ÖZELLİKLERİ

    - Tüm bilgisayarlar işletim sistemleri kurulu, yazılım güncelleştirmeleri yapılmış, kullanıcı ve ağ ayarları tamamlanmış olarak teslim edilmelidir.

    - Bilgisayarlarda işletim sistemi ve tüm sürücüleri geri yüklemek için sabit diskin bir bölümü yedekleme ve sistem geri yükleme amacıyla kullanılmış olmalıdır.

    - Tüm bilgisayarlara işletim sisteminin en son sürümü veya tüm kritik yamaları ile tüm programlar, geri yükleme işlemlerini anlatan yardım dosyası yüklenmiş olacaktır.

    - Önerilen sistem USB üzerinden BOOT edilebilmelidir.

    - Teklif edilen ürünün kablosuz erişim-iletişim sistemlerinde çalışması Wi-Fi uyumlu olacaktır.

    - İşletim sistemi Microsoft Windows ve Pardusun son sürümü yüklü olacaktır.

    - Bilgisayara Open Office Türkçe son sürümü yüklenecektir.

    - Teklif edilecek bilgisayar bios password imkânına sahip olacaktır.

    - Bilgisayarlar, Düşük Voltaj Yönetmeliği (2006/95/EC) ve Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/EC) kapsamında EN 60950-1:2006, EN 55022:2006 + A1: 2007, EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003, EN 61000-3-2:2006 ve EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 standartları veya TS EN 60950-1: 2008, TS EN 55022: 2009 + A1: 2009, TS EN 55024: 1998 + IS1: 2008, TS EN 61000-3-2: 2010 ve TS EN 61000-3-3: 2005 + A2: 2006 standartları veya güncel versiyonları ile eklerinde belirtilen ölçüm değerlerine uygun olmalıdır.

    - İstekli, Muayene ve Kabul Komisyonunca değerlendirilmek üzere, teklif edilen bilgisayarları, TS EN ISO/IEC 17025:2005 veya EN ISO/IEC 17025:2005 akreditasyonuna veya güncel versiyonuna sahip ve yukarıda belirtilen standartlarda test yapmaya akredite olan bir kuruluşta (laboratuar) test ettirecek ve test raporlarını teklifle birlikte verecektir.

    - Belirtilen standartlar ile ilgili tüm testler Etkileşimli tahta (LED ekran ve Etkileşimli Tahta Bilgisayarı) için yapılacaktır. Test edilen tüm donanımların marka/model ve teknik özellikleri detaylı test raporu ekinde yer alacaktır. Test raporlarında belirtilen tüm donanım özellikleri ile isteklinin, Teknik Şartname Ek-1’de yer alan marka model tablosunda belirttiği tüm özellikler birebir aynı olmalıdır. Aday veya istekli Teknik Şartname EK-2’de yer alan EMC Test Adımları Formu ile EK-3’de yer alan LVD Test Adımları Formu’nu testi yapan laboratuara onaylatarak ilgili test raporu ekinde teklifle birlikte verecektir.

    - Teknik Komisyon gerekli gördüğü takdirde test sonuçlarını göz ardı ederek, firmalardan testlerin yeniden yapmasını isteyebilir. Yenilenecek testlerin masrafları firma tarafından karşılanmak üzere  Teknik Komisyon huzurunda yaptırılacaktır.

  - EMC TESTİ

    - EMC test raporunda ürünün detay bilgileri, BIOS versiyonu ve ayarları, test yazılımı (BurnInTest) ve yük değerleri olacaktır. Testlerin deney düzenekleri resim olarak her bir deneyin sonuna eklenecektir.

    - Etkileşimli Tahtaya uygulanacak EMC Test adımları aşağıda tanımlandığı gibi olacaktır.

    - Etkileşimli Tahta Bilgisayarının BIOS undan USB 2.0 desteği açılacaktır.

    - Etkileşimli Tahta Bilgisayarının BIOS undan varsa seri port ve paralel port açılacaktır.

    - EMC testlerinde CE belgesine sahip USB bellek kullanılacaktır.

    - TS EN 55022:2009 veya EN 55022:2006 içerisinde yer alan cihaz test konfigürasyonu portları doluluğu aşağıdaki gibi olacaktır;

      - Etkileşimli Tahta üzerindeki USB çıkışına 1 adet CE sertifikalı USB bellek takılacaktır.

      - Etkileşimli Tahta üzerindeki Ethernet portu doldurulacaktır.

      - Etkileşimli Tahta üzerindeki varsa kart okuyucusuna SD kart takılacaktır.

    - Tüm testler sadece bir Etkileşimli Tahta kullanılarak tamamlanacaktır. Testler esnasında herhangi bir nedenden dolayı komponent değiştirilmeyecektir.

    - Etkileşimli Tahta testlerinde sorun yaşanması durumunda, sorunu ortadan kaldırmak için üretimi etkileyecek bir debugging işlemi yapılmayacaktır.

    - EMC testleri esnasında Etkileşimli Tahta Bilgisayarının varsa "spread spectrum" özelliği kapalı olacaktır. Bu ayar BIOS üzerinden kapatılacak, eğer BIOS üzerinde yok ise kullanılmadığı kontrol edilecektir.

    - Etkileşimli Tahta Bilgisayarının işlemcisi, işlemci üreticisinin resmi web sitesi ya da resmi teknik bilgi broşürü üzerinde tanımlamış olduğu standart değerlerde çalışacaktır.

    - Etkileşimli Tahta sistem performansı ve ayarlarını (çeşitli ısı değerleri, voltaj değerleri, frekans ve fan hızı ayarları gibi) etkileyecek yardımcı program(lar) kurulu olmayacaktır.

  - LVD TESTİ

    - Etkileşimli Tahta Bilgisayarı ve çevre birimlerine ait kullanma kılavuzu IEC/EN 60950-1 normuna uygun olarak hazırlanacaktır.

    - Etkileşimli Tahtaya uygulanacak LVD Test adımları aşağıda tanımlandığı gibi olacaktır;

    - Etkileşimli Tahta Bilgisayar BIOS undan varsa USB 2.0 desteği açılacaktır. Etkileşimli Tahta Bilgisayar BIOS undan varsa seri port ve paralel port açılacaktır.

    - LVD test adımlarından olan ısı testi 40 °C’de yapılacaktır.

    - LVD testinde "Clearances, creepage distances and distances through   insulation" fiziki olarak kontrol edilecektir.

    - Tüm testler sadece bir Etkileşimli Tahta kullanılarak tamamlanacaktır. Testler esnasında herhangi bir nedenden dolayı komponent değiştirilmeyecektir.

    - Etkileşimli Tahta Bilgisayar testlerinde sorun yaşaması durumunda, sorunu ortadan kaldırmak için üretimi etkileyecek bir debugging işlemi yapılmayacaktır.

    - LVD testleri esnasında Etkileşimli Tahta Bilgisayarında varsa "spread spectrum" özelliği kapalı olacaktır. Bu ayar BIOS üzerinden kapatılacak, eğer BIOS üzerinde yok ise kullanılmadığı kontrol edilecektir.

    - Etkileşimli Tahta Bilgisayar işlemcisi, işlemci üreticisinin resmi web sitesi ya da resmi teknik bilgi broşürü üzerinde tanımlamış olduğu standart değerlerde çalışacaktır.

    - Sistem performansı ve ayarlarını (çeşitli ısı değerleri, voltaj değerleri, frekans ve fan hızı ayarları gibi) etkileyecek yardımcı program(lar) kurulu olmayacaktır.

  - EMC, LVD testlerinin aynı laboratuarda yaptırılması zorunludur.

  - ETKİLEŞİMLİ TAHTA BİLGİSAYARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

    - İŞLEMCİ

      - Bilgisayar en az SPECint(R)_rate_base2006 (Version12.2) testinden en az 49 (kırkdokuz) puan alacaktır. Muayene kabul komisyonu istediği takdirde  testleri firmalara komisyon huzurunda yaptırabilecektir.

      - Etkileşimli Tahta Bilgisayarı mobil işlemciye sahip olacaktır.

      - Veri yolu hızı en az 1333 MHz olmalıdır.

      - En az çift çekirdek mimarisinde olmalıdır.

    - ANA BELLEK

      - En az 4 GB kapasitede ve en az 1066 MHz hızında çalışan en az DDR3 SDRAM bellek bulunmalıdır.

      - Single Channel DDR3 desteği olmalıdır.

    - DİSK BİRİMLER

      - En az 128 GB SSD veya en az 250 GB kapasitede SATA II mimarisinde disk bulunmalıdır.

    - GİRİŞ / ÇIKIŞ İŞLEME ÜNİTESİ

      - En az 2 adet dahili USB 2.0 (Haricen takılan USB hub vb gibi çözümler  kabul edilmeyecektir), en az 1 adet mikrofon girişi, kulaklık çıkışı,  en az 1 adet RJ-45 portlarına sahip olmalıdır.

    - EKRAN KARTI

      - En az 512 MB ekran kartı dahili veya harici olacaktır.

    - İLETİŞİM

      - 10/100/1000Mbps hızlarını destekleyen entegre ağ kartı bulunmalıdır.

      - Dahili veya harici 802.11 a/b/g/n Wireless adaptör olmalıdır.

    - SES KARTI

      - Dahili ses kartı ve stereo çıkış olmalıdır.

    - DİĞER ÖZELLİKLER

      - Her türlü malzemeye ait kullanım ve yardım kılavuzları da teslim edilmelidir.

      - Sistemin güncelleme ve kontrol işlemleri uzaktan yapılabilir olmalıdır.

- ETKİLEŞİMLİ TAHTA ÇERÇEVESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

  - Etkileşimli tahta çerçevesi ile ilgili çizim ve montajlar EK-8 gösterilmiştir.

  - Üretime geçilmeden önce etkileşimli tahta çerçevesinin teknik çizimleri ve prototip muayenesi MEB tarafından teknik komisyona yaptırılacaktır. İhaleyi kazanan istekli Teknik Komisyonca uygunluk raporu verilen prototipin seri üretimini gerçekleştirecektir.

  - Etkileşimli tahtanın çerçevesi iki ana bölmeden oluşacaktır. Birincisi 65" LED ekranın montajının yapılacağı bölme, ikincisi ise yeşil tahtanın takıldığı bölmedir. Bu iki bölme üzerinde kayar kapak şeklinde emaye kaplı ve manyetik özellikli beyaz tahta yer alacaktır.

    - 65" LED ekran bölmesi ile yeşil tahta bölme birbirine eşit büyüklükte olacaktır.

    - 65" LED ekran sol yanı (beyaz tahtanın kapanma kenarı) ile bölme arasında en az 10cm lik portlara ulaşma maksatlı, el girecek kadar bir boşluk bulunacaktır.

    - Beyaz tahta ekranın üzerine kapatıldığında (kilitli vaziyette) 65" LED ekran bölmesini tamamen emniyetli bir şekilde kapatmalıdır. Bu durumda iken  dışardan mühaleye imkan vermeyecek şekilde üzerinde boşluk, açıklık, sökülüp takılabilir malzeme olmayacaktır.

    - Beyaz tahta yeşil tahtanın üzerine kaydırıldığında (Beyaz tahta 65" LED ekranın üzerinden tamamen kaydırıldığında) 65" LED ekrana 178 dereceden (yandan) bakan bir göz tarafından rahatlıkla görülebilir bir pozisyonda monte edilecektir. Etkileşimli tahta çerçevesi, (65" LED ekranın vereceği görüntünün) öğrencilerin görüş alanına engel olmamalıdır.

    - Etkileşimli tahta çerçevesine ait dış ölçüler, istekli tarafından teknik zorunluluklardan dolayı, talebi halinde MEB Teknik Komisyonunun onayı ile değiştirilmesi mümkündür.

  - Tüm etkileşimli tahta çerçevesinde TSE, ISO, ASTM, DIN, standartlarının ilgili hükümleri geçerli olacaktır.

  - Etkileşimli tahta çerçevesi içerisinde uygunsuz hava koşullarında bile terlemeden kaynaklanan nem oluşmamalıdır.

  - Yüklenici, etkileşimli tahta çerçevesinin kurulumu ve çalışması için ihtiyaç duyulacak parça, birim, modül, ürün ve benzeri gereksinimleri sağlayacaktır.

  - Etkileşimli tahta çerçevesine ait, tüm malzemelerin dış yüzeyleri pürüzsüz, renk ve pütürlülük dağılımı üniform olacak, dış yüzeylerde herhangi bir çizik, çatlak, yarık, kabarcık, kırık, delik vb. olmayacaktır.

  - Etkileşimli tahta çerçeve yapısında hasar gören bölümler değiştirilebilecek bir yapıda olmalıdır.

  - Yeşil tahta ile beyaz tahta da kalem ve tebeşir kullanılırken tahtalarda oynama, sallanma, gıcırtı olmayacaktır. Genel kullanımda da çerçevenin yapısında esneme olmayacaktır.

  - Etkileşimli tahta çerçevesinin ayakları (destek) hariç dış iskelet yapı alüminyum malzemeden imal edilecektir. Tüm alüminyum malzemeler; TS EN 755-2, TS EN 755-9, EN AW - 5754 H22, TS EN 485-1, TS EN 485-2, TS EN 485-4 standartlarına uygun olmalıdır.

  - Etkileşimli tahta çerçevesinin montajında kullanılan tüm bağlantı elemanları Dkp (Korozyona karşı beyaz kaplamalı) malzemeden üretilecek olup cıvata grupları DIN 933, somunlar DIN 934, pullar DIN 125 ve yaylı rondelalar DIN 127 standardında olmalıdır. Kabin üzerindeki ana mukavemet bağlantılarında imbus (alyen ) başlıklı cıvata, somun, pul ve yaylı rondela seti kullanılarak bağlantı gerçekleştirilmelidir.

  - LED ekranın etkileşimli tahta çerçevesi içerisindeki konumu (sağda/solda) öğretmen masası tarafında olacak şekilde yapılacaktır. Kurulum yapılacak sınıflar ile ilgili detaylar MEB tarafından verilecektir.

  - Teklif edilen tüm ürünler en az 5 yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

  - Teklif edilen tüm ürünler kullanım ömrü boyunca Şartnamelerde belirtilen tüm kalite ve güvenlik standartlarını sağlamalıdır.

  - KAFES ( İSKELET ) YAPISI

    - Duvar boyutu 350 cm’den büyük olan sınıflara aşağıdaki tahta boyutları kullanılacaktır.

      - Kafes Yapısı, en az t=2,00mm kalınlığında alüminyum extrüzyon malzemeden yapılacaktır. Aliminyum extrüzyon en boyutu "D" (Xmm), LED ekranın derinliğine bağlı olarak istekli tarafından değiştirilebilir. Kafes yapısını oluşturan her bir kenar tek parçadan oluşacaktır.(Bakınız EK-8, Şekil_1_a), (Bakınız EK-8, Şekil_2)

      - Kafes yapısında kullanılan alüminyum malzemelerin hepsi eloksallı olacaktır. (Bakınız EK-8, Şekil_1_b)

      - Kafes, yarı modüler veya modüler çerçeve yapısında olacaktır. Montaj sonrası iskelet ebatları W=3400 x H1=1050 x H2=1900mm x D=en fazla 300mm olacaktır. Bu çerçeve yapı, kafes köşelerinde, cıvatalı bağlantılar ile birleştirilecektir. (Bakınız EK-8, Şekil_2)

      - Kafes, sol yan modülde ekran kasa giriş çıkışını sağlamak maksatlı menteşeli bir kapak sistemi oluşturulacaktır. Kapak LED ekran üzerindeki kızaklı bilgisayar kasası giriş çıkışına engel olmayacaktır. Kendine özel kilidi olacaktır. (Bakınız EK-8, Şekil_3)

      - Kafesin,  her kenarda en az 2 ( iki ) noktadan olmak üzere; cıvatalı olarak, bağlanacaktır. Kafesteki mekanik birleştirmelerde minimum M5 Alyen-Imbus cıvata bağlantı seti ( Cıvata, pul, somun, yaylı rondela, vb. ) ile yapılacaktır.

      - Etkileşimli tahta çerçevesi monitör boşluğunda 65" monitöre uygun askı aparatı bulunacaktır. Askı aparatı demonte yapıda 40x40x2mm profil ve 2mm DKP-6112 DC 01 malzeme sacla desteklenmiş yapıda en az 3 taşıyıcı ayak ve ağırlık merkezine uygun şekilde yerleşim yapılacaktır. Ekran montaj paneli t=2mm kalınlığında DKP-6112 DC 01 malzemeden  bükümlerle kuvvetlendirilecektir. Her ayak zemine en az 2 noktadan, duvara en az 2 noktadan çelik dübeller ile bağlanacaktır. (Bakınız EK-8, Şekil_4)

      - Kafes kurulu iken beyaz tahta ve yeşil tahta, önden sökülebilir ve takılabilir olacaktır. Kafes kurulu iken LED ekran askı aparatına önden veya yeşil tahta bölümünden kaydırılarak monte edilecektir.

      - Beyaz tahta sağa sola kaydırma sistemi en az 20.000 defa aç/kapa işlemine dayanıklı olacaktır.

      - Beyaz tahta ve yeşil tahta kullanılabilir alanı en fazla olacak şekilde planlanmalıdır.

      - Kafes içerisinde; Beyaz tahta, ekran ve yeşil tahtanın önünde olacaktır. Beyaz tahta üstten en az iki noktadan dört tekerlekli olacak şekilde, hareketli alttan merkezlemeli olacaktır. (Bakınız Ek -8, Şekil_5_a), (Bakınız Ek -8, Şekil_5_b), (Bakınız Ek -8, Şekil_5_c), (Bakınız Ek -8, Şekil_5_d), (Bakınız Ek -8, Şekil_5_e), (Bakınız Ek -8, Şekil_5_f), (Bakınız Ek -8, Şekil_5_g)

        - Beyaz tahta tekerlek kapanma noktalarında stoper olacaktır.

        - Beyaz tahta en az t=0.40mm kalınlığında emaye kaplı metal malzemeden olacaktır. Tahtanın rengi beyaz, yarı mat renkte, pürüzsüz, beyaz-tahta kalemine karşı kimyasal dayanıma sahip olacaktır. (Bakınız EK-8, Şekil_6_a)

        - Beyaz tahta t=0.40mm kalınlığındaki emaye metalin mukavemetini arttırmak ve dalgalanmayı önlemek için arka kısmına en az t=8mm kalınlığında ki sunta yonga levha malzeme presle yapıştırılacaktır. Yine bu malzemenin arka yüzeyine en az 0.30 mm galvanizli sac presle yapıştırılacaktır. (Bakınız EK-8, Şekil_6_b)

        - Beyaz tahtanın çevresi en az 1mm lik alüminyum kenarlık çerçeve ile yapıştırma işlemi yapılarak kaplanacaktır.

        - Beyaz tahtanın ön sağ alt kısmına sağa sola kaydırma esnasında kullanılmak maksatlı max 50mm çapında metal veya plastik topuz (tutamaç) eklenecektir. (Bakınız EK-8, Şekil_6_a)

        - Yeşil tahta en az t=0.40mm kalınlığında emaye kaplı metal malzemeden olacaktır. tahtanın rengi yeşil yarı mat renkte, pürüzsüz, tebeşir kullanımına uygun olacaktır.

        - Yeşil tahta t=0.40mm kalınlığındaki emaye metalin mukavemetini arttırmak ve dalgalanmayı önlemek için arka kısmına en az t=8mm kalınlığında sunta malzeme presle yapıştırılacaktır. Yine bu malzemenin arka yüzeyine en az 0.30 mm galvanizli sac presle yapıştırılacaktır. (Bakınız EK-8, Şekil_6_b)

        - Yeşil tahtanın çevresi en az 1mm lik alüminyum kenarlık çerçeve ile yapıştırma işlemi yapılarak kaplanacaktır.

        - Yeşil ve beyaz tahta için kullanılan emaye kaplı levhanın seramik sertliği uluslararası kalite normlarına uygun olacaktır.

        - Yeşil ve beyaz yazı tahtasının arka yüzeyine en az 0,35mm kalınlığında galvanizli sac yeterli basınçta kontak tutkalı ile yapıştırılacaktır.

        - Yeşil ve beyaz tahtaların her iki yüzey kaplaması eksiksiz ve tek parça olacaktır.

        - Yeşil ve beyaz tahtaların yüzeylerinde herhangi bir gönyesizlik ezik, çizik, çatlak, kabarma gibi kusurlar olmayacaktır.

      - Kafes içerisinde yeşil tahta ekranın sağ yan kısmında hareketsiz sabit yapıda alt kısımdan merkezlemeli üst köşe kısımlarından 1 er adet cıvata bağlantı seti ile kolay sökülebilir yapıda bağlanacaktır. (Bakınız EK-8, Şekil_7_a)

        - Yeşil Tahta tebeşir tozu tahliyesi için alt profil tam boyunca alt kısma 7mm çapında, max100mm aralıklarla delikler ilave edilecek olup tahliye kolaylığı için Beyaz tahta sağ-sol yan alt kısmına tahta kalınlığı kadar, tahta alt taban kısmına değerek süpürme işlemini gerçekleştirecek kadar kıl fırça monte edilecektir. (Bakınız EK-8, Şekil_7_b)

        - Yeşil Tahta tebeşir tozundan Ekranı korumak maksatlı yeşil tahta (beyaz tahta arkasına değecek şekilde) sağ kısmına Genişliği en az 25mm yüksekliği yeşil tahta yüksekliği boyunca  kıl fırça monte edilecektir. (Bakınız EK-8, Şekil_7_c)

        - Yeşil Tahtanın arka bölmesi ile LED ekranın bölmesi birbirinden DKP sac ile bölünecektir. Bu bölme kolay sökülebilir yapıda olmalıdır.

      - Etkileşimli tahta kilit sistemi sol yan orta kısımda beyaz tahtayı kilitleyebilecek şekilde ve hareketli sol yan profil kapak, sağ yan orta kısımdan kilitleyebilecek şekilde olacaktır. Sol yan profil kapağın konumu kızaklı bilgisayar cihazının takılıp/çıkartılmasına uygun konumda olacaktır. (Bakınız EK-8, Şekil_8_a), (Bakınız EK-8, Şekil_8_b) (Bu madde Öğretmen masası sınıfın, sol tarafında olarak düşünülmüştür. Öğretmen masası sınıfın sağ tarafında olması durumunda madde simetrik yapıya uygun olarak anlaşılmalıdır.)

        - Kilitler açılarak kolayca değiştirilebilecek şekilde montaj edilecektir. Kilitlerin çalışmasına yönelik; açma ve kapatma/kilitleme fonksiyonelliğinde sıra dışı zorlayıcı bir kuvvet gerektirmeyecektir. (Bakınız EK-8, Şekil_9)

      - Etkileşimli tahta çerçevesi kapalı ve kilitli durumda iken dışardan müdahaleye imkan vermeyecek, üzerinde boşluk, açıklık, sökülüp takılabilir malzeme olmayacaktır.

      - Etkileşimli tahtanın ön sol/sağ alt kısmında silgi, kalem vb. Araçları koymak için aparat olmalıdır. (Bakınız EK-8, Şekil_10)

      - Etkileşimli tahtada kullanılacak kablo girişleri bağlantı prizi tarafında, Etkileşimli tahta kafesinin altından kablo kanalı (kablo kanalının duvara sıfır monte edilerek sonlandırıldığı dikkate alınmalıdır.) dar kenarına uyumlu dar çapı 50 mm oval giriş bulunmalıdır. Giriş kenarları kabloları kesmeyecek özellikte veya kenarlığa sahip olmalıdır.

      - Etkileşimli tahta çerçevesine ait yüzeylerde, deliklerde ve kenarlarda çapak, kesici yapılar olmayacaktır.

      - Etkileşimli tahta ve çerçevesinin farklı konumlarına ait profil görüntüleri yer almaktadır. Beyaz tahta ve yeşil tahta kullanıma hazır konumda (Bakınız EK-8, Şekil_11_a), Yeşil tahta-beyaz tahta ve 65" LED ekran görünür konumda (Bakınız EK-8, Şekil_11_b), Beyaz tahta + 65" LED kullanıma hazır konum (Bakınız EK-8, Şekil_11_c)

    - Duvar boyutu 270cm - 350 cm aralığındaki sınıflara aşağıdaki tahta boyutları kullanılacaktır.

      - Kafes Yapısı, en az t=2,00mm kalınlığında alüminyum extrüzyon malzemeden yapılacaktır. Aliminyum extrüzyon en boyutu "D" (Xmm), LED ekranın derinliğine bağlı olarak istekli tarafından değiştirilebilir. Kafes yapısını oluşturan her bir kenar tek parçadan oluşacaktır.(Bakınız EK-9, Şekil_1), (Bakınız EK-9, Şekil_2)

      - Kafes yapısında kullanılan alüminyum malzemelerin hepsi eloksallı olacaktır. (Bakınız EK-9, Şekil_1)

      - Kafes, yarı modüler veya modüler çerçeve yapısında olacaktır. Montaj sonrası iskelet ebatları W=2600 x H1=1050 x H2=1900mm x D=en fazla 300mm olacaktır. Bu çerçeve yapı, kafes köşelerinde, cıvatalı bağlantılar ile birleştirilecektir. (Bakınız EK-9, Şekil_2)

      - Kafes, sol yan modülde ekran kasa giriş çıkışını sağlamak maksatlı menteşeli bir kapak sistemi oluşturulacaktır. Kapak LED ekran üzerindeki kızaklı bilgisayar kasası giriş çıkışına engel olmayacaktır. Kendine özel kilidi olacaktır. (Bakınız EK-9, Şekil_3)

      - Kafesin her kenarda en az 2 ( iki ) noktadan olmak üzere; cıvatalı olarak, bağlanacaktır. Kafesteki mekanik birleştirmelerde minimum M5 Alyen-Imbus cıvata bağlantı seti ( Cıvata, pul, somun, yaylı rondela, vb. ) ile yapılacaktır.

      - Etkileşimli tahta çerçevesi monitör boşluğunda 65” monitöre uygun askı aparatı bulunacaktır. Askı aparatı demonte yapıda 40x40x2mm profil ve 2mm DKP-6112 DC 01 malzeme sacla desteklenmiş yapıda en az 3 taşıyıcı ayak ve ağırlık merkezine uygun şekilde yerleşim yapılacaktır. Ekran montaj paneli t=2mm kalınlığında DKP-6112 DC 01 malzemeden  bükümlerle kuvvetlendirilecektir. Her ayak zemine en az 2 noktadan, duvara en az 2 noktadan çelik dübeller ile bağlanacaktır. (Bakınız EK-9, Şekil_4)

      - Kafes kurulu iken beyaz tahta ve yeşil tahta, önden sökülebilir ve takılabilir olacaktır. Kafes kurulu iken LED ekran askı aparatına önden veya yeşil tahta bölümünden kaydırılarak monte edilecektir.

      - Beyaz tahta sağa sola kaydırma sistemi en az 20.000 defa aç/kapa işlemine dayanıklı olacaktır.

      - Beyaz tahta ve yeşil tahta kullanılabilir alanı en fazla olacak şekilde planlanmalıdır.

        - Kafes içerisinde; Beyaz tahta iki bölümden oluştuğu için, ekran ve yeşil tahtanın önünde olacaktır. Beyaz tahta bölümleri üstten en az iki noktadan dört tekerlekli olacak şekilde, hareketli alttan merkezlemeli olacaktır.

        - Beyaz tahta tekerlek kapanma noktalarında stoper olacaktır.

        - Beyaz tahta en az t=0.40mm kalınlığında emaye kaplı metal malzemeden olacaktır. tahtanın rengi beyaz, yarı mat renkte, pürüzsüz, beyaz-tahta kalemine karşı kimyasal dayanıma sahip olacaktır. (Bakınız EK-9, Şekil_5)

        - Beyaz tahta t=0.40mm kalınlığındaki emaye metalin mukavemetini arttırmak ve dalgalanmayı önlemek için arka kısmına en az t=8mm kalınlığında ki sunta yonga levha malzeme presle yapıştırılacaktır. Yine bu malzemenin arka yüzeyine en az 0.30 mm galvanizli sac presle yapıştırılacaktır.

        - Beyaz tahtanın çevresi en az 1mm lik alüminyum kenarlık çerçeve ile yapıştırma işlemi yapılarak kaplanacaktır.

        - Beyaz tahtanın ön sağ alt kısmına sağa sola kaydırma esnasında kullanılmak maksatlı max 50mm çapında metal veya plastik topuz (tutamaç) eklenecektir.

        - Yeşil tahta en az t=0.40mm kalınlığında emaye kaplı metal malzemeden olacaktır. tahtanın rengi yeşil yarı mat renkte, pürüzsüz, tebeşir kullanımına uygun olacaktır.

        - Yeşil tahta t=0.40mm kalınlığındaki emaye metalin mukavemetini arttırmak ve dalgalanmayı önlemek için arka kısmına en az t=8mm kalınlığında sunta malzeme presle yapıştırılacaktır. Yine bu malzemenin arka yüzeyine en az 0.30 mm galvanizli sac presle yapıştırılacaktır.

        - Yeşil tahtanın çevresi en az 1mm lik alüminyum kenarlık çerçeve ile yapıştırma işlemi yapılarak kaplanacaktır.

        - Yeşil ve beyaz tahta için kullanılan emaye kaplı levhanın seramik sertliği uluslararası kalite normlarına uygun olacaktır.

        - Yeşil ve beyaz yazı tahtasının arka yüzeyine en az 0,35mm kalınlığında galvanizli sac yeterli basınçta kontak tutkalı ile yapıştırılacaktır.

        - Yeşil ve beyaz tahtaların her iki yüzey kaplaması eksiksiz ve tek parça olacaktır.

        - Yeşil ve beyaz tahtaların yüzeylerinde herhangi bir gönyesizlik ezik, çizik, çatlak, kabarma gibi kusurlar olmayacaktır.

        - Kafes içerisinde yeşil tahta ekranın sağ yan kısmında hareketsiz sabit yapıda alt kısımdan merkezlemeli üst köşe kısımlarından 1 er adet cıvata bağlantı seti ile kolay sökülebilir yapıda bağlanacaktır.

        - Yeşil Tahta tebeşir tozu tahliyesi için alt profil tam boyunca alt kısma 7mm çapında, max100mm aralıklarla delikler ilave edilecek olup tahliye kolaylığı için Beyaz tahta sağ-sol yan alt kısmına tahta kalınlığı kadar, tahta alt taban kısmına değerek süpürme işlemini gerçekleştirecek kadar kıl fırça monte edilecektir.

        - Yeşil Tahta tebeşir tozundan Ekranı korumak maksatlı yeşil tahta (beyaz tahta arkasına değecek şekilde) sağ kısmına Genişliği en az 25mm yüksekliği yeşil tahta yüksekliği boyunca  kıl fırça monte edilecektir.

        - Yeşil Tahtanın arka bölmesi ile LED ekranın bölmesi birbirinden DKP sac ile bölünecektir. Bu bölme kolay sökülebilir yapıda olmalıdır.

      - Etkileşimli tahta kilit sistemi sol yan orta kısımda beyaz tahtayı kilitleyebilecek şekilde ve hareketli sol yan profil kapak sağ yan orta kısımdan kilitleyebilecek şekilde olacaktır. Sol yan profil kapağın konumu kızaklı bilgisayar cihazının takılıp/çıkartılmasına uygun konumda olacaktır. (Bakınız EK-9, Şekil_6) (Bu madde Öğretmen masası sınıfın, sol tarafında olarak düşünülmüştür. Öğretmen masası sınıfın sağ tarafında olması durumunda madde simetrik yapıya uygun olarak anlaşılmalıdır.)

        - Beyaz Tahtalar iki bölümden oluştuğu için tahta kilitlendikten sonra iki bölüm açılmayacak şekilde tasarlanmalıdır. İki beyaz tahta açık konumda iken LED ekran bölmesini tam olarak kapatmalıdır. Açık konumda iken, orta kısımda bulunan beyaz tahta diğer beyaz tahtanın altına geçmeyecek şekilde stoper bulundurmalıdır.

        - Kilitler açılarak kolayca değiştirilebilecek şekilde montaj edilecektir. Kilitlerin çalışmasına yönelik; açma ve kapatma/kilitleme fonksiyonelliğinde sıra dışı zorlayıcı bir kuvvet gerektirmeyecektir.

      - Etkileşimli tahta çerçevesi kapalı ve kilitli durumda iken dışarıdan müdahaleye imkan tanıyacak üzerinde boşluk, açıklık, sökülüp takılabilir malzeme olmayacaktır.

      - Etkileşimli tahtanın ön sol/sağ alt kısmında silgi, kalem vb. Araçları koymak için aparat olmalıdır.

      - Etkileşimli tahtada kullanılacak kablo girişleri bağlantı prizi tarafında, Etkileşimli tahta kafesinin altından kablo kanalı (kablo kanalının duvara sıfır monte edilerek sonlandırıldığı dikkate alınmalıdır.) dar kenarına uyumlu dar çapı 50 mm oval giriş bulunmalıdır. Giriş kenarları kabloları kesmeyecek özellikte veya kenarlığa sahip olmalıdır.

      - Etkileşimli tahta çerçevesine ait yüzeylerde, deliklerde ve kenarlarda çapak, kesici yapılar olmayacaktır.

      - Etkileşimli tahta ve çerçevesinin farklı konumlarına ait profil görüntüleri yer almaktadır. (Bakınız EK-9, Şekil_7),

- ETKİLEŞİMLİ TAHTA YAZILIM GENEL ÖZELLİKLERİ

  - Yazılım sisteme kurulu olarak gelecektir.

  - Yazılımı kendi üzerinden ayarlanabilen ürün, güncelleme servisi ile otomatik olarak güncellemeleri uyarı ile göstererek yapabilmelidir.

  - Yazılım kullanıcılara sol ve sağ fare kullanımı imkânı vermelidir. Bunu yüzey üzerinden de sağlayabilmelidir.

  - Yazılımın ilave bir maliyeti olmamalı, ağa bağlı herhangi bir bilgisayar, dizüstü veya tablet PC bağlı etkileşimli tahta ile çalışabilmeli ve ilave donanım ihtiyacı olmamalıdır.

  - Ücretsiz olarak yazılım limitsiz bilgisayara kurulabilmeli (internetten indirilebilmeli), öğrenci ve öğretmenler yazılımı ev, okuldaki bilgisayarlarına kurabilmelidir.

  - Etkileşimli tahta yazılım güncellemeleri online olarak ve ücretsiz güncellenebilmelidir.

  - Üçüncü parti uygulamalarına yazmayı desteklemelidir; örneğin Microsoft Excel®, Word ve PowerPoint®, Adobe®, veya AutoCAD® yazılımı gibi. Notların el yazısından metin haline dönüştürülebilme özelliği olmalı ve dijital ya da metin notlar bu uygulamalar içerisine kaydedilebilmelidir. PowerPoint dosyalarına aktarılabilmeli ya da PowerPoint dosyalarından alınabilmelidir. PowerPoint yazılımında hazırlanmış ders ve sunumlar tahta yazılımında açılabilmelidir. Kolay veri paylaşımı için tahta yazılımında yapılan işlemler, yazımlar ve dokümanlar kendi dosya formatı dışında HTML, Resim (JPEG, GIF, BMP,PNG), PDF, PPT(PowerPoint) formatlarında da kaydedilebilmelidir.

  - Etkileşimli tahta yazılımı içinden hazır ders aktiviteleri ve ücretsiz online müfredat kaynaklarına direkt link olmalıdır. Aynı zamanda yerel içeriği, okulların ayarlayabileceği bir alan linki olmalıdır.

  - Etkileşimli tahta yazılımı içinde bulunan el yazısı tanıma özelliği olmalıdır. El yazısı tanıma özelliği Türkçe destekli olmalıdır.

  - Etkileşimli tahta yazılımı üzerinde bir nesne üzerine tıklanarak yeniden düzenlenebilir (hareket, çevirme, klonlanma, tersyüz edilebilme, kilitleme, yeniden boyutlandırma, düzenlenebilme, saydam yapılabilme) olmalıdır.

  - Ekran üzerindeki tüm aktiviteleri (Etkileşimli tahta yazılımı veya masaüstünde yapılan her türlü uygulamalar da dahildir.) ve konuşmacının seslerini bir dijital video dosyası olarak kaydedebilmelidir. Kullanılan format ya da PDF olarak, çalışılan doküman bir link ile e-mail atılabilmelidir.

  - Etkileşimli tahta yazılımında; çizilen çizgi, dörtgen, üçgen, daire gibi şekilleri otomatik olarak düzeltmelidir. Yazılan metinleri etkileşimli tahta yazılımında ve harici yazılımlarda(MS Word, Excel, Power Point  gibi) dijital karaktere dönüştürebilmelidir.

  - Ders anlatımlarını (her türlü ses) ve tahta üzerinde yapılan çizim ve yazı çalışmalarını yazılım sayfa sayfa kaydedebilmeli ve yapılan bu kayıtlar istenildiğinde tekrar tahta yüzeyine getirilebilmelidir. Gerektiğinde yazıcıdan çıktı olarak alınabilmelidir.

  - Etkileşimli tahta yazılımı üzerinde yapılan işlemleri kaydedebilmelidir.

  - Yazılımın Tablet PC desteği olmalıdır. Yazılım Windows, Linux, MacOs işletim sistemleriyle çalışan tüm platformlarda olmalıdır.

  - Sanal klavye seçeneği olmalı ve bu klavye ile tahta üzerinden dokunularak yazı yazılabilmelidir.

  - Yazılım üzerindeki üst araç barı kolay erişim için tahtanın alt kenarına tek dokunuşla indirilebilmelidir. Sol yanda bulunan ara yüz ise kullanıcının tahtayı sağdan ya da soldan kullanabileceği şekilde tek dokunuşla hareket edebilmelidir.

  - Yazılımdan, çalışılan sayfa en az ikiye bölünerek farklı iki sayfa ekranı olarak çalışılabilmelidir.

  - Yazılım araçlarından kolayca tablo yapılabilme özelliği olmalıdır.

  - Yazılımın en üst özelliklerini kapsayan son sürümü orijinal lisanslı yazılım medyası ile verilecektir.

- GARANTİ, STANDART ve KALİTE İLE İLGİLİ HUSUSLAR

  - Cihaz en az 5 yıl garanti kapsamı içinde olmalıdır. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Ürüne ait CE belgesi verilecektir.

  - Yüklenici firma arıza yapan garantili cihazın onarımını, kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren beş (5) gün içinde cihaza müdahale edecek ve en geç on (10) gün içinde bütün fonksiyonlarıyla çalıştıracaktır. Çalıştırılamadığı takdirde 30 uncu güne kadar kullanmak üzere aynı özellikte çalışır durumda ki bir sistem verilecektir. Bu süre içerisinde  firma tarafından gerçekleştirilemedi ise bedelsiz olarak yenisi kurulacaktır.

- SEVKE HAZIRLAMA, AMBALAJ ve ETİKETLEME

  - Cihaz, taşınmaya uygun ve tüm aksesuarları ile orijinal ambalaj içerisinde olacaktır.

  - Aksesuar listesi, orijinal Türkçe kullanma ve bakım kılavuzu,  yurt çapındaki servis merkezlerini gösterir liste ve garanti belgesi,  makinelerin ambalajlarına naylon kılıf içerisinde konulacaktır.

  - Etkileşimli Tahta çerçevesi; çerçeve iskelet yapısının sağ yan üst kısmına sürekliliği sağlamak amacı ile proje adı, yüklenici firmanın adı, telefon ve faks numarasını (alan kodu ile birlikte), garanti başlangıç ve bitiş tarihleri gösteren PVC kaplı en az 50x100 mm ebadındaki metal levha monte edilmiş (4 noktadan perçinli) olacaktır. Yazılan bilgiler silinmeyecek ve çıkmayacak özellikte olacaktır.

- MONTAJ ve İŞLETMEYE ALMA

  - Tüm şartname ve eklerinde tanımlanan donanımlar ücretsiz olarak kurulacak, gerekli güncelleme işlemleri yapılmış halde ve işler vaziyette teslim edilecektir.

  - Etkileşimli tahta çerçevesi, düz duvara sıfır konumda bağlantı kanalına göre uyumlu monte edilecektir. Montaj EK-8 e uygun olarak yapılacaktır.

  - Montaj sonrası bağlantı kabloları boyunca ekran arkasından spiral ile toplanacaktır.

- EĞİTİM

# Yoktur.

- ÖZEL ŞARTLAR

# Yoktur.

EKLER:

EK-1	Marka/Model Tablosu

EK-2	EMC Test Adımları Formu

EK-3	LVD Test Adımları Formu

EK-4	"Fatih Projesi" Amblemi Özellikleri

EK-5	Konnektör Pin Dizilişi

EK-6	Konnektör Düzeni

EK-7	Takılabilir Modül

EK-8	Etkileşimli Tahta ve Çervesinin Montaj Resmi  (350cm’den Büyük Sınıflar için)

EK-9	Etkileşimli Tahta ve Çervesinin Montaj Resmi  (270cm-350cm arası Sınıflar için)

EK-1 MARKA/MODEL TABLOLARI

|  | ÜRETİCİ FİRMA | MARKA | MODEL | ÖZELLİKLERİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ETKİLEŞİMLİ TAHTA BİLGİSAYAR I | Anakart |  |  |  |  |
|  | İşlemci |  |  |  |  |
|  | Hafıza |  |  |  |  |
|  | Sabit disk |  |  |  |  |

EK-2 EMC TEST ADIMLARI FORMU

| NO | TEST ADIMLARI | UYGULANDI |
| --- | --- | --- |
| 1 | Etkileşimli Tahta Bilgisayarının BIOS undan USB 2.0 desteği açılacaktır. |  |
| 2 | Etkileşimli Tahta Bilgisayarının BIOS undan varsa seri port ve paralel port açılacaktır. |  |
| 3 | EMC testlerinde CE belgesine sahip USB bellek kullanılacaktır. |  |
| 4 | TS EN 55022:2009 veya EN 55022:2006 içerisinde yer alan cihaz test konfigürasyonu portları doluluğu aşağıdaki gibi olacaktır; a. Etkileşimli Tahta üzerindeki USB çıkışına 1 adet CE sertifikalı USB bellek takılacaktır. b. Etkileşimli Tahta üzerindeki Ethernet portu doldurulacaktır. |  |
| 5 | Tüm testler sadece bir Etkileşimli Tahta kullanılarak tamamlanacaktır. Testler esnasında herhangi bir nedenden dolayı komponent değiştirilmeyecektir. |  |
| 6 | Etkileşimli Tahta testlerinde sorun yaşaması durumunda, sorunu ortadan kaldırmak için üretimi etkileyecek bir debugging işlemi yapılmayacaktır. |  |
| 7 | EMC testleri esnasında Etkileşimli Tahta Bilgisayarının varsa "spread spectrum" özelliği kapalı olacaktır. Bu ayar BIOS üzerinden kapatılacak, eğer BIOS üzerinde yok ise kullanılmadığı kontrol edilecektir. |  |
| 8 | Etkileşimli Tahta Bilgisayar işlemcisi, işlemci üreticisinin resmi web sitesi ya da resmi teknik bilgi broşürü üzerinde tanımlamış olduğu standart değerlerde çalışacaktır. |  |
| 9 | Sistem performansı ve ayarlarını (çeşitli ısı değerleri, voltaj değerleri, frekans ve fan hızı ayarları gibi) etkileyecek yardımcı program(lar) kurulu olmayacaktır. |  |
| ……………………………….. firmasına ait Etkileşimli Tahtaya ait ………………... Nolu EMC Testi yukarıdaki test adımları uygulanarak yapılmıştır. Testi yapan laboratuarın kaşesi Laboratuar yetkilisinin adı, soyadı, ünvanı …/… /2011 İmza |

| EK-3 LVD TEST ADIMLARI FORMU |
| --- |
| NO | TEST ADIMLARI | UYGULANDI |
| 1 | Etkileşimli Tahta Bilgisayarının BIOS undan USB 2.0 desteği açılmıştır. |  |
| 2 | Etkileşimli Tahta Bilgisayarının BIOS undan varsa seri port ve paralel port açılmıştır. |  |
| 3 | LVD test adımlarından olan ısı testi 40 derecede yapılmıştır. |  |
| 4 | LVD testinde "Clearances, creepage distances and distances through insulation" fiziki olarak kontrol edilmiştir. |  |
| 5 | Tüm testler sadece bir Etkileşimli Tahta kullanılarak tamamlanmıştır. Testler esnasında herhangi bir nedenden dolayı komponent değiştirilmemiştir. |  |
| 6 | Etkileşimli Tahta testlerinde sorun yaşaması durumunda, sorunu ortadan kaldırmak için üretimi etkileyecek bir debugging işlemi yapılmamıştır. |  |
| 7 | LVD testleri esnasında Etkileşimli Tahta Bilgisayarının "spread spectrum" özelliği kapalıdır. Bu ayar BIOS üzerinden kapatılmış, eğer BIOS üzerinde yok ise kullanılmadığı kontrol edilmiştir |  |
| 8 | Etkileşimli Tahta Bilgisayar işlemcisi, işlemci üreticisinin resmi web sitesi ya da resmi teknik bilgi broşürü üzerinde tanımlamış olduğu standart değerlerde çalışacaktır. |  |
| 9 | Sistem performansı ve ayarlarını (çeşitli ısı değerleri, voltaj değerleri, frekans ve fan hızı ayarları gibi) etkileyecek yardımcı program(lar) kurulu değildir. |  |
|  | ……………………………….. firmasının Etkileşimli Tahtaya ait …………….. Nolu LVD Testi yukarıdaki test adımları uygulanarak yapılmıştır. |  |
|  | Testi yapan laboratuarın kaşesi |  |
|  | Laboratuar yetkilisinin adı, soyadı, ünvanı |  |
|  | …/… /2011 |  |
|  | İmza |  |

EK-4 "FATİH PROJESİ" AMBLEMİ ÖZELLİKLERİ

- Etkileşimli tahtanın amblemi dijital ortamda "Adobe İllusturator" formatında olacaktır. Bu formatı  istekli EĞİTEK'den talep edecektir.

- Amblem yapışkanlı etiket "sticker" haricinde uygun baskı metodu (Serigrafi, Tampon, In-Mold Roller baskı yöntemlerinden herhangi biri) ile direk malzeme/yüzey üzerine kalıcı çıkmayacak şekilde basılacaktır.

- "Fatih Projesi" Amblemi;

  - Ekranın görünür yerinde simetrik yapıyı bozmayacak yapıda olacaktır.

  - İsteklinin önerileriyle birlikte, Teknik Komisyon cihaza özgü yapıyı göz önünde bulundurarak amblemin konumu ve büyüklüğüne karar verecektir.

- Üretim öncesi Logo/Amblem uygulamasının örneği Teknik komisyonca görülmesi sağlanacaktır. Üretim sırasında renklerde oluşacak "renk kirlenmesi" kabul edilmeyecektir.

EK-5 KONNEKTÖR PİN DİZİLİŞİ

| Pin No | Signal | Description | I/O |  | Pin No | Signal | Description | I/O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | +12V~+19V | Power | - |  | 80 | GND | Ground | - |
| 39 | +12V~+19V | Power | - |  | 79 | GND | Ground | - |
| 38 | +12V~+19V | Power | - |  | 78 | GND | Ground | - |
| 37 | +12V~+19V | Power | - |  | 77 | GND | Ground | - |
| 36 | +12V~+19V | Power | - |  | 76 | GND | Ground | - |
| 35 | +12V~+19V | Power | - |  | 75 | GND | Ground | - |
| 34 | +12V~+19V | Power | - |  | 74 | PWR_STATUS | PowerGood | OUT (OC) |
| 33 | +12V~+19V | Power | - |  | 73 | PS_ON# | Pluggable Signal ON | IN |
| 32 | GND | Ground | - |  | 72 | PB_DET | Pluggable Board Detect | OUT |
| 31 | HDMI_HPD | DVI/HDMI | IN |  | 71 | HDMI_CEC | HDMI CEC | I/O |
| 30 | HDMI_DDC_CLK | DVI/HDMI | I/O |  | 70 | AZ_UNEOUT_R | Audio-Rch | OUT |
| 29 | HDMI_DDC_DATA | DVI/HDMI | I/O |  | 69 | AZ_UNEOUT_L | Audio-Lch | OUT |
| 28 | GND | Ground | - |  | 68 | GND | Ground | - |
| 27 | TMDS2+ | DVI/HDMI | OUT |  | 67 | USB_PP0 | USB | I/O |
| 26 | TMDS2- | DVI/HDMI | OUT |  | 66 | USB_PN0 | USB | I/O |
| 25 | GND | Ground | - |  | 65 | GND | Ground | - |
| 24 | TMDS1+ | DVI/HDMI | OUT |  | 64 | USB_PP1 | USB | I/O |
| 23 | TMDS1- | DVI/HDMI | OUT |  | 63 | USB_PN1 | USB | I/O |
| 22 | GND | Ground | - |  | 62 | GND | Ground | - |
| 21 | TMDS0+ | DVI/HDMI | OUT |  | 61 | USB_PP2 | USB | I/O |
| 20 | TMDS0- | DVI/HDMI | OUT |  | 60 | USB_PN2 | USB | I/O |
| 19 | GND | Ground | - |  | 59 | GND | Ground | - |
| 18 | TMDS_CLK+ | DVI/HDMI |  |  | 58 | StdA_SSTX+ | USB 3.0 | OUT |
| 17 | TMDS_CLK- | DVI/HDMI |  |  | 57 | StdA_SSTX- | USB 3.0 | OUT |
| 16 | GND | Ground |  |  | 56 | GND | Ground | - |
| 15 | DDP_HPD | DisplayPort |  |  | 55 | StdA_SSRX+ | USB 3.0 | IN |
| 14 | DDP_AUXP | DisplayPort |  |  | 54 | StdA_SSRX- | USB 3.0 | IN |
| 13 | DDP_AUXN | DisplayPort |  |  | 53 | GND | Ground | - |
| 12 | GND | Ground |  |  | 52 | UART_TXD | UART 3.3V | OUT |
| 11 | DDP_0P | DisplayPort |  |  | 51 | UART_RXD | UART 3.3V | IN |
| 10 | DDP_ON | DisplayPort |  |  | 50 | SYS_FAN | System Fan Control | OUT |
| 9 | GND | Ground |  |  | 49 | RSVD | Reserved Pins | - |
| 8 | DDP_1P | DisplayPort |  |  | 48 | RSVD | Reserved Pins | - |
| 7 | DDP_1N | DisplayPort |  |  | 47 | RSVD | Reserved Pins | - |
| 6 | GND | Ground |  |  | 46 | RSVD | Reserved Pins | - |
| 5 | DDP_2P | DisplayPort |  |  | 45 | RSVD | Reserved Pins | - |
| 4 | DDP_2N | DisplayPort |  |  | 44 | RSVD | Reserved Pins | - |
| 3 | GND | Ground |  |  | 43 | RSVD | Reserved Pins | - |
| 2 | DDP_3P | DisplayPort |  |  | 42 | RSVD | Reserved Pins | - |
| 1 | DDP_3N | DisplayPort |  |  | 41 | RSVD | Reserved Pins | - |

EK-6 KONNEKTÖR DÜZENİ

EK-7 TAKILABİLİR MODÜL

EK-8 ETKİLEŞİMLİ TAHTA ve ÇERÇEVESİNİN MONTAJ RESMİ (350 cm Büyük Sınıflar için)

(Şekil_1_a)

- (Şekil_1_b)

- (Şekil_2)

- (Şekil_3)

- (Şekil_4)

- (Şekil_5_a)

- (Şekil_5_b)

- (Şekil_5_c)

- (Şekil_5_d)

- (Şekil_5_e)

- (Şekil_5_f)

- (Şekil_5_g)

- (Şekil_6_a)

- (Şekil_6_b)

- (Şekil_7_a)

- (Şekil_7_b)

- (Şekil_7_c)

- (Şekil_8_a)

- (Şekil_8_b)

- (Şekil_9)

- (Şekil_11_a)

- (Şekil_11_b)

- (Şekil_11_c)

EK-9 ETKİLEŞİMLİ TAHTA ve ÇERÇEVESİNİN MONTAJ RESMİ (270cm-350 cm Arası Sınıflar için)

- (Şekil_1)

- (Şekil_2)

- (Şekil_3)

- (Şekil_4)

- (Şekil_5)

- (Şekil_6)

- (Şekil_7)